Contador (2Bits):

/* PIN - Entradas */
PIN 1	= CLK;
PIN 2	= CE;

/* PIN - Internos */
PINNODE 29 = CarryOut;
PINNODE 30 = R0;
PINNODE 31 = R1;

/* PIN - Saídas */
PIN 13 = Q0;
PIN 14 = Q1;

/* Constantes */
Bb0	=	'b'1;
Bb1	=	'b'0;
CarryIn	=	'b'0;

/* Multiplexers – Promovem o reset */
Ab0	=	!CE & RB0;
Ab1	=	!CE & RB1;

/* Full Adder */
C0	= CarryIn;
C1	= C0&Ab0 # C0&Bb0 # Ab0&Bb0;
CarryOut	= C1&Ab1 # C1&Bb1 # Ab1&Bb1;
S0	= C0$Ab0$Bb0;
S1	= C1$Ab1$Bb1;

/* Flip-Flop D's */
R0.d	= S0;
R0.sp	= 'b'0;
R0.ar	= 'b'0;
R0.ck	= CLK;

R1.d	= S1;
R1.sp	= 'b'0;
R1.ar	= 'b'0;
R1.ck	= CLK;

/* Saídas */
Q0	= R0;
Q1	= R1;

Decoder (2 – 4 Bits):
C0 = !P1 & !P0;
C1 = !P1 & P0;
C2 = P1 & !P0;
C3 = P1 & P0;

Multiplexer 4 - 1 :
S0=Q0;
S1=Q1;
Y = (L0 & !S1 & !S0) + (L1 & !S1 & S0) + (L2 & S1 & !S0) + (L3 & S1 & S0);

Resultado da Tecla Pressionada :
K0=P0;
K1=P1;
K2=Q0;
K3=Q1

╔══════════════════════════════════════════════════════╗
║Entradas (Saidas do Teclado)	║
╚══════════════════════════════════════════════════════╝
L0
L1
L2
L3
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║Saidas (Entradas no Teclado)	║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
C0
C1
C2
C3